## Slide 1
IPIoT
HCIP-IoT
NA
V2.5
唐妍/tWX585717
2020.05.01
石嘉欣/s00417407

## Slide 2: 物联网常用模组AT指令

## Slide 3
AT指令是应用于终端设备与PC应用之间连接与通信的指令。AT即Attention，AT指令集是从TE（Terminal Equipment，终端设备）或DTE（Data Terminal Equipment，数据终端设备）向TA（Terminal Adapter，终端适配器） 或DCE（Data Circuit Terminal Equipment，数据电路终端设备） 发送的。通过发送AT指令来控制移动台的功能，与各种网络业务进行交互。
本章针对实现端到端物联网业务实验涉及的NB-IoT和Wi-Fi这两种网络，分别介绍其AT指令集。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述AT指令四个分类
  描述芯片常见AT命令
  了解端到端集成开发流程
  区分NB-IoT、Wi-Fi的AT指令集
  掌握NB-IoT、Wi-Fi的入网对接流程

## Slide 5
端到端集成开发概述
AT指令简介
NB-IoT 3GPP相关指令
NB-IoT入网
Wi-Fi指令

## Slide 6: 端到端集成开发概述
端到端开发：终端侧开发和应用服务器侧开发。
  终端侧开发：硬件PCB设计、终端业务程序开发以及网络接入调试。
  应用服务器侧开发：Profile文件开发、编解码库开发以及调用IoT平台北向接口开发应用服务器。

## Slide 7
端到端集成开发概述
AT指令简介
NB-IoT 3GPP相关指令
NB-IoT入网
Wi-Fi指令

## Slide 8: AT命令
本节学习AT命令，用来控制TE（Terminal Equipment）和MT(Mobile Terminal)之间交互的规则，如下图所示：

## Slide 9: AT命令分类
AT命令中的4种命令：
  设置命令 =XX 用来设置AT命令中的属性
  测试命令 =？ 用来显示AT命令设置的合法参数值有哪些
  查询命令 ？ 用来查询当前AT命令的设置的属性值
  执行命令 执行AT命令（不需要参数，例如查询版本号等）
类别 | 语法 | 举例
测试指令 | AT+<x>=? | AT+CMEE=?
查询指令 | AT+<x>? | AT+CMEE?
执行指令（有参数） | AT+<x>=<…> | AT+CMEE=0
执行指令（无参数） | AT+<x> | AT+CGSN

## Slide 10
端到端集成开发概述
AT指令简介
NB-IoT 3GPP相关指令
NB-IoT入网
Wi-Fi指令

## Slide 11: NB-IoT AT指令集
MCU通过AT命令对通信模组进行控制。终端厂商除了实现相应业务功能的开发，同时需要开发相关程序调用AT命令对通信模组进行控制。
操作目的 | AT命令
功能关闭 | AT+CFUN=0
查询软件版本 | AT+CGMR
查询设备号 | AT+CGSN=1
设置平台地址 | AT+NCDP=xx.xx.xx.xx
设置APN | AT+CGDCONT=1,"IP","xxxx"
模组重启 | AT+NRB
功能开启 | AT+CFUN=1
查询sim卡imsi | AT+CIMI
基站连接通知 | AT+CSCON=1
核心网连接通知 | AT+CEREG=2
下行数据通知 | AT+NNMI=1
数据发送成功通知 | AT+NSMI=1
网络附着 | AT+CGATT=1
查询UE状态 | AT+NUESTATS
查询核心网分配ip地址 | AT+CGPADDR
发送数据 | AT+NMGS=1,11
查询发送缓存 | AT+NQMGS
查询接收缓存 | AT+NQMGR

## Slide 12: AT+CGSN（查询模块序列号）
执行该命令会返回IMEI(国际移动设备标识)序列号，这个序列号每个模块都是唯一的，它是由GSM（GlobalSystemforMobileCommunications，全球移动通信协会）统一分配的，很多物联网平台都是以IMEI号来区分不同的设备，例如华为云物联网平台就是通过在的平台上注册设备IMEI号来区分不同的设备终端。
例：查询模块序列号 发送指令： AT+CGSN=1 模块返回： +CGSN:868744036640526 OK

## Slide 13: AT+CEREG（查询网络注册状态）
该指令用于查询终端 EPS 网络注册状态。当使能提示时，终端的网络注册状态信息有变化，会主动上报给用户终端。通过不同的设置可以上报EPS注册状态、位置区码、小区ID、服务小区的接入技术等信息，通常情况下只需要设置为自动上报EPS注册状态。
第一个1表示使能网络注册状态自动上报”+CEREG:<stat>”，第二1表示已经注册上网络，如果是2的话表示未注册，但终端目前正试图注册或搜寻注册网络。
例：设置网络注册状态上报信息 发送指令： AT+CEREG=1 模块返回： OK 设置成功后，当网络注册状态信息有变化，会主动上报给用户终端，如： +CEREG:1,1 OK

## Slide 14: AT+CSCON（查询终端与基站连接状态）
该指令用于查询终端与基站的连接状态。当使能提示时，终端与基站的连接状态信息有变化，会主动上报给用户终端。连接状态包括连接态和空闲态。
第一个1表示使能连接状态自动上报”+CSCON:<stat>”，第二1表示CONNECT连接状态，如果是2表示IDLE睡眠状态如果没有数据交互，在CONNECT状态持续20秒，之后进入IDLE状态；如果仍然没有数据交互，10秒之后从IDLE状态进入PSM深度睡眠状态，此时模块不在接收任何下行数据，如果需要下行传输数据必须在CONNECT 和 IDLE状态下进行。
例：设置终端与基站连接状态上报 发送指令： AT+CSCON=1 模块返回： OK 设置成功后，当终端与基站的连接状态有变化，会主动上报给用户终端，如： +CSCON:1,1 OK

## Slide 15: AT+CGPADDR（显示PDP地址）
该指令用于查询核心网给终端分配的IP地址，该IP地址的为一个动态IP，每次设备接入网网络后核心网都会给终端随机分配一个IP，这个IP地址为内部地址，它是通过NAT方式的方式访问外部网络，对上行数据，NAT负责将UE的内部地址转换为外部地址（公网地址）；对下行数据，NAT负责将外部地址替换为UE的内部地址。故服务器端不可通过核心网给模组分配的IP与模块进行通信。
例：查询IP地址 发送指令： AT+CGPADDR=0 模块返回： +CGPADDR:0,10.176.69.232 OK

## Slide 16: AT+CMEE（报告终端错误）
该指令用于设置终端错误报告，使能后当发送AT执行错误时终端会返回错误编码，这样便于定位问题。
例：开启错误码上报 发送指令： AT+CMEE=1 模块返回： OK
Notes: 模块返回的错误码请参考模块AT指令集中的说明。

## Slide 17: AT+CFUN（设置模块射频功能）
该指令用于设置和查询模块的射频功能是否开启
例： AT+CFUN=0 //关闭射频功能 OK AT+CFUN=1 //开启模块射频功能 OK AT+CFUN? //查询模块的射频开启状态 +CFUN:1 //射频功能已打开成功，若回复0通常是因为卡的电路与模块没有连接成功

## Slide 18
端到端集成开发概述
AT指令简介
NB-IoT 3GPP相关指令
NB-IoT入网
Wi-Fi指令

## Slide 19: 重启模块
发送指令 AT+NRB 模块返回： REBOOTING **** Boot: Unsigned Security B.. Verified Protocol A.. Verified Apps A...... Verified REBOOT_CAUSE_APPLICATION_AT Neul OK

## Slide 20: 设置频段
此处5表示电信的Band5频段，移动和联通共用Band8频段，更多频段信息请参考当地运营商能提供的频段。
发送指令： AT+NBAND=5 模块返回： OK

## Slide 21: 查询模块射频功能状态
返回：+CFUN:1表示射频已经打开，若返回：+CFUN:0则表示射频未打开，通常需要检查SIM卡是否正确安装。
发送指令： AT+CFUN? 模块返回： +CFUN:1 OK

## Slide 22: 开启射频功能
返回：OK表示射频已打开，可以继续使用查询指令来验证。若返回：ERROR，通常因为射频已经开启或者SIM卡未正确安装。
发送指令： AT+CFUN=1 模块返回： OK

## Slide 23: 查询模块信号强度
+CSQ 格式如下：+CSQ:<rssi>,<ber>，字段的含义为：
rssi= 0，表示信号质量为-113dBm 或者以下，信号非常差 ；
rssi= 1，表示信号质量为-111dBm ；
rssi= 2~30，对应信号值为-109dBm 到-53dBm；
rssi=31，对应信号值为-51dBm 或者更高；
ber 字段未使用，恒等于 99。
发送指令： AT+CSQ 模块返回 +CSQ:31,99 OK
Notes: CSQ 中的 rssi 与 dBm 换算公式如下：
dBm = rssi*2 – 113
例如，当 rssi 等于 30 时，对应 dBm 为-53dBm

## Slide 24: 查询网络是否激活
返回：+CGATT:1 表示网络已激活，若返回：+CGATT:0，则表示网络未激活。请尝试重启模组激活网络。
发送指令： AT+CGATT? 模块返回： +CGATT:1 OK

## Slide 25: 查询网络是否注册
返回格式为：+CEREG:<n>,<stat>
<n>是通知设置；
当 n 为 0 时，表示网络注册状态变化时，不会主动发送+CEREG 通知，用户发送查询命令 时才会返回；
当 n 为 1 时，表示网络注册状态变化时，模块会主动下发+CEREG 通知；
<stat>是网络注册状态;
当 stat 为 0 时，表示模块未注册到网络 ;
当 stat 为 1 时，表示模块已注册到网络。
发送指令： AT+CEREG? 模块返回： +CEREG:0,1 OK

## Slide 26: 查询当前网络连接状态
返回格式为：+CSCON:<n>,<mode>
<n>是通知设置。取值和说明如下：
0 取消异步通知，当网络连接后，串口不会主动上报+CSCON 指令；
1 使能异步通知，串口主动上报+CSCON；
<mode>是当前模块连接状态，取值和说明如下；
0 处于 IDLE 状态 ；
1 处于已连接状态；
当处于 IDLE 状态时，只要发送数据或者重启设备，就会变成已连接状态。
发送指令： AT+CSCON? 模块返回： +CSCON:0,1 OK

## Slide 27
端到端集成开发概述
AT指令简介
NB-IoT 3GPP相关指令
NB-IoT入网
Wi-Fi AT指令集

## Slide 28: Wi-Fi AT指令集
Wi-Fi作为非3GPP标准的短距无线通信技术，其AT指令相较GPRS与NB-IoT有所不同。其指令更多是与网关进行交互，通过网关作为统一出口访问网络。故其不涉及SIM卡、无线及核心网等运营商相关数据。
操作目的 | AT命令
重启模块 | AT+RST
查询版本信息 | AT+GMR
扫描附近的AP信息 | AT+CWLAP
连接AP | AT+CWJAP
与AP断开连接 | AT+CWQAP
查询⽹网络连接信息 | AT+CIPSTATUS
域名解析功能 | AT+CIPDOMAIN
建立连接 | AT+CIPSTART
设置透传模式 | AT+CIPMODE
发送数据 | AT+CIPSEND
查询本地IP地址 | AT+CIFSR
Ping功能 | AT+PING
扫描当前可⽤用的AP | AT+CWLAP
恢复出⼚厂设置 | AT+RESTORE
查询系统当前剩余内存 | AT+SYSRAM

## Slide 29: Wi-Fi终端对接流程
终端对接流程
  终端上电，执行”AT+CWMODE=3”复位终端。如果返回OK，表示终端已配置Wi-Fi模式。
  执行”AT+CWJAP=”SSID“,”password“”联接路由器。如果执行成功，返回OK。
  执行”AT+CIFSR”查询 ESP8266 设备的 IP 地址。如果执行成功，返回OK，详细可参考附录。
  执行”AT+CIPSTART="TCP",“IP”,PORT”设置需要对接IoT平台的地址，端口为5683。如果执行成功，返回OK。
  执行”AT+CIPSEND=<length>”开始执行发送数据命令，返回“>”输入数据。如果执行成功，返回SEND OK。

## Slide 30
端到端集成开发流程
NB-IoT、Wi-Fi的AT指令集
NB-IoT、Wi-Fi的入网对接流程

## Slide 31
NB-IoT芯片的AT指令分为几类？
AT+CSCON?用于查询什么状态？
Notes: 分为4类：1.测试指令；2.查询指令；3.执行指令（有参数）;4.执行指令（无参数）
查询当前网络连接状态

## Slide 32
产品模型
编解码插件
北向业务服务开发、接入机制、API接口调用