## Slide 1
IPIoT
HCIP-IoT
/
V2R5
唐妍/tWX585717
2020.07.30
石嘉欣/s00417407

## Slide 2: 常见传感器介绍

## Slide 3
本章主要讲述常见的传感器种类，以及它们的用途。

## Slide 4
学完本课程后，您能够了解各种常用传感器，在做物联网产品开发时，可以参考设计。

## Slide 5
常用传感器介绍
  运动类传感器
  环境类传感器
  方向类传感器
  光线类传感器
  健康类传感器
  其他类传感器

## Slide 6: 运动类传感器
传感器 | 说明 | 用途
加速度传感器 | 测量三个物理轴（x、y 和 z）上，施加在设备上的加速度（包括重力加速度） | 检测运动状态
线性加速度传感器 | 测量三个物理轴（x、y 和 z）上，施加在设备上的线性加速度（不包括重力加速度） | 检测每个单轴方向上的线性加速度
重力传感器 | 测量三个物理轴（x、y 和 z）上，施加在设备上的重力加速 | 测量重力大小
陀螺仪传感器 | 测量三个物理轴（x、y 和 z）上，设备的旋转速率 | 测量旋转速率
计步器传感器 | 统计用户的行走步数 | 用于提供用户行走的步数数据

## Slide 7: 环境类传感器
传感器 | 说明 | 用途
环境温度传感器 | 测量环境温度，单位 : 摄氏度 | 测量环境温度
磁场传感器 | 测量三个物理轴向（x、y、z）上，环境地磁场 | 创建指南针
湿度传感器 | 测量环境的相对湿度，以百分比 (%) 表示 | 监测露点、绝对湿度和相对湿度
气压计传感器 | 测量环境气压，单位 : hPa 或 mbar | 测量环境气压

## Slide 8: 方向类传感器
传感器 | 说明 | 用途
6自由度传感器 | 测量上下、前后、左右方向上的位移，单位：m或mm；测量俯仰、偏摆、翻滚的角度 | 检测设备的三个平移自由度以及旋转自由度，用于目标定位追踪，如：VR
屏幕旋转传感器 | 检测设备屏幕的旋转状态 | 用于检测设备屏幕是否发生了旋转
设备方向传感器 | 测量设备的旋转方向 | 用于检测设备旋转方向的角度值
方向传感器 | 测量设备围绕所有三个物理轴（x、y、z）旋转的角度值 | 用于提供屏幕旋转的3个角度值
旋转矢量传感器 | 测量设备旋转矢量，复合传感器：由加速度传感器、磁场传感器、陀螺仪传感器合成 | 检测设备相对于东北天坐标系的方向

## Slide 9: 光线类传感器
传感器 | 说明 | 用途
接近光传感器 | 测量可见物体相对于设备显示屏的接近或远离状态 | 通话或微信聊天中手机相对人的位置
ToF传感器 | 测量光在介质中行进一段距离所需的时间 | 人脸识别
光敏传感器 | 测量设备周围光线强度，单位：lux | 自动调节屏幕亮度，检测屏幕上方是否有遮挡
色温传感器 | 测量环境中的色温 | 应用于设备的影像处理
RGB颜色传感 | 测量环境中的RGB颜色值 | 通过三原色的反射比率实现颜色

## Slide 10: 健康类传感器
传感器 | 说明 | 用途
心率传感器 | 测量用户的心率数值 | 用于提供用户的心率健康数据
佩戴检测传感器 | 检测用户是否佩戴 | 用于检测用户是否佩戴手表
人体红外传感器 | 检测是否有人进入检测区域 | 用于生活的防盗报警、来客告知
称重传感器 | 将质量信号转换为可测量的电信号 | 电子体重秤
红外测温传感器 | 利用红外线来测量温度的设备 | 红外体温计

## Slide 11: 其他类传感器
传感器 | 说明 | 用途
霍尔传感器 | 测量设备周围是否存在磁力吸引 | 手机的皮套模式
手握检测传感器 | 检测设备是否有抓力施加 | 用于检查设备侧边是否被手握住
按压检测传感器 | 检测设备是否有压力施加 | 用于检测设备的正上方是否存在按压

## Slide 12
智能手环上可能有的传感器有哪些？

## Slide 13
运动类传感器
环境类传感器
方向类传感器
光线类传感器
健康类传感器
其他类传感器